UDC

中华人民共和国行业标准    CJJ

P                                      CJJ 93-201X

备案号J x x x—201x

生活垃圾卫生填埋场运行维护技术标准

Technical standard for operation and maintenance

of municipal solid waste sanitary landfill

局部修订条文征求意见稿

201x-xx-xx 发布        201x-xx-xx 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

中华人民共和国行业标准

生活垃圾卫生填埋场运行维护技术标准

Technical standard for operation and maintenance

of municipal solid waste sanitary landfill

CJJ 93—201×

批准部门   中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期   2 0 1 × 年  月   日

中国建筑工业出版社

201× 北京

修订说明

本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于印发2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》（建标函[2019]8号）的要求，由华中科技大学会同有关单位对《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》CJJ 93-2011进行局部修订。

本次修订的主要内容是：1.增加了“4.4 技术指标”一节；2.补充和细化填埋作业的要求与规定；3.细化和调整填埋作业区面积等技术要求；4.补充和细化填埋气收集与处理的要求与规定；5.补充和细化地下水、地表水、渗沥液收集与处理的要求与规定；6.增加“8.4 技术指标”一节；7.补充完善劳动安全与职业卫生的要求与规定；8.补充完善突发事件与应急配套的对策措施；9.在“资料管理”一章中补充了有关填埋场运行维护作业台账制度、作业人员台账、机械设备台账的相关内容。

本标准中下划线表示修改的内容；用黑体字表示的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由华中科技大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至华中科技大学《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术标准》标准编制组（地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号；邮政编码：430074）。

本次局部修订的主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

| 主编单位： | 华中科技大学 |
| --- | --- |
| 参编单位： |  |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |  |  |  |  |

《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术标准》CJJ93-2011

修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 2 术 语 | 2 术 语 |
| 2.0.2 填埋场区 Landfill area 指填埋场中用于填埋垃圾的区域，又称填埋库区。填埋场区（库区）可以由一个或几个填埋区构成。 | 2.0.2 填埋库区 Landfill area 指填埋场中用于填埋垃圾的区域。填埋库区可以由一个或几个填埋作业区构成。 |
| 2.0.3 填埋区 landfill operation district 指进行垃圾填埋作业的范围。 | 2.0.3 填埋作业区 landfill operation district 指进行垃圾填埋作业的范围。 |
|  | 2.0.3A 作业平台 指处于垃圾填埋作业状态的范围。 |
|  | 2.0.3B 卸料平台 指填埋作业区内集中卸料的范围。 |
| 3 一般规定 | 3 一般规定 |
| 3.1.1 填埋场管理人员应了解有关处理工艺和与之相关的质量、环境、安全规定；作业人员应掌握本岗位工作职责与任务要求，熟悉本岗位设施、设备的技术性能和运行维护、安全操作规程。 | 3.1.1 填埋场管理人员应持有相关行业运营管理资格证书，并全面了解有关处理工艺和与之相关的质量、环境、安全规定；作业人员应有相应的上岗证并掌握本岗位工作职责与任务要求，熟悉本岗位设施、设备的技术性能和运行维护、安全操作规程。 |
| 3.1.5 填埋场场区道路运输应符合现行国家标准《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387的要求，交通标志标识应符合现行国家标准《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：公共场所和公共区域中安全标志的设计原则》GB/T 2893.1和国家现行标准《环境卫生图形符号标准》CJJ/T 125的规定，确保各类气候条件下全天安全通行条件并保持畅通。 | 3.1.5 填埋场场区道路运输应符合现行国家标准《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387的要求，交通标志标识应符合现行国家标准《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》GB/T 2893.1和国家现行标准《环境卫生图形符号标准》CJJ/T 125的规定，确保各类气候条件下全天安全通行条件并保持畅通。 |
| 3.1.6 填埋场严禁接纳未经处理的危险废物。 | 3.1.6 填埋场严禁接纳不符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889规定的其它垃圾。 |
| 3.1.8 垃圾作业车辆离场时应保持干净，特殊时期应对车辆进行消毒处理。 | 3.1.8 垃圾作业车辆进入填埋场必须遵守入场规定，服从现场指挥；离场时应保持干净，特殊时期应对车辆进行消毒处理。 |
| 3.1.9 填埋场场区应绿化、美化，保持整洁，无积水。场内的各种建筑物、构筑物，凡有可能积存雨水处应加盖板或及时疏通、排干。作业车辆和场地的冲洗水不得随意排放，应单独收集，经预处理后排入填埋场附近的市政污水管网。 | 3.1.9 填埋场场区应绿化、美化，保持整洁，无积水，并根据实际情况对场区进行消杀、除臭。场内的各种建筑物、构筑物，凡有可能积存雨水处应加盖板或及时疏通、排干。作业车辆和场地的冲洗水不得随意排放，应按相应环保排放标准执行。 |
| 3.2.1 填埋场场区内设施、设备维护应符合下列规定： 1 定期检查维护，发现异常应及时修复； 2 供电设施、电器、照明、监控设备、通讯管线等应由专业人员定期检查维护； 3 各种处理机械、设备及作业车辆均应进行必要的日常维护保养，并应按有关规定进行大、中、小修； 4 道路、排水设施等应定期检查维护； 5 避雷、防爆等装置应由专业机构进行定期检测维护； 6 各种消防设施、设备应进行定期检查、维护，发现失效或缺失应及时更换或增补。 | 3.2.1 填埋场场区内设施、设备维护应符合下列规定： 1 定期检查维护，发现异常应及时修复； 2 供电设施、电器、照明、监控设备、通讯管线等应由专业人员定期检查维护并做好记录； 3 各种处理机械、设备及作业车辆均应进行必要的日常维护保养，并应按有关规定进行大、中、小修； 4 道路、排水设施等应定期检查维护，保证完好畅通； 5 避雷、防爆等装置应由具备相关资质的专业机构进行定期检测维护； 6 各种消防设施、设备应进行定期检查、维护，发现失效或缺失应及时更换或增补。 |
|  | 3.2.3A 填埋场宜利用信息化手段提升运行管理效率和水平，并采取相应技术措施保证信息化系统安全运行；填埋库区的在线监控系统，应保持24小时不间断对全场区进行监控管理。 |
| 3.3.3 填埋场作业人员应配备和使用有效的劳动保护及卫生防疫用品、用具，填埋场区现场的生产作业人员应着反光背心、佩戴安全帽；填埋场夜间作业时应设置必要的照明设施。 | 3.3.3 填埋场作业人员应配备和使用有效的劳动保护及卫生防疫用品、用具，填埋库区现场的生产作业人员应着反光背心、佩戴安全帽；填埋场夜间作业时应设置必要的照明设施，保证夜间作业光线充足。 |
| 3.3.9 场内的消防设施应分别按中危险级和轻危险级设置，其中填埋区应按中危险级考虑，并应符合国家现行标准《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ 17的有关规定。 | 3.3.9 场内的消防设施应分别按中危险级和轻危险级设置，其中填埋作业区应按中危险级考虑，并应符合国家现行标准《生活垃圾卫生填埋处理技术标准》GB 50869的有关规定。 |
| 3.3.11 填埋场场区内的封闭、半封闭场所，必须保证通风、除尘、除臭设施和设备完好，正常运行。 | 3.3.11 填埋场场区内的封闭、半封闭场所，必须保证通风、除尘、除臭设施和设备完好，正常运行。填埋库区内不得设置封闭性建（构）筑物。 |
| 3.3.12 填埋场场区发生火灾时，应根据火情及时采取相应灭火对策。 | 3.3.12 填埋场场区发生火灾时，应根据火情及时采取相应灭火对策，并按照应急预案进行处置。 |
| 4 垃圾计量与检验 | 4 垃圾计量与检验 |
| 4.1.1 进场垃圾应称重计量和登记，宜采用计算机控制系统。 | 4.1.1 进场垃圾应称重计量和登记，应采用计算机控制系统。 |
| 4.1.2 垃圾计量、登记应符合下列规定： 1 进场垃圾信息登记内容应包括垃圾运输车车牌号、运输单位、进场日期及时间、垃圾来源、性质、重量等情况； 2 垃圾计量系统应保持完好，计量站房内各种设备应保持使用正常； 3 垃圾计量作业人员应做好每日进场垃圾资料备份和每月统计报表工作； 4 作业人员应做好当班工作记录和交接班记录； 5 计量系统出现故障时，应立即启动备用计量方案，保证计量工作正常进行；当全部计量系统均不能正常工作时，应采用手工记录，待系统修复后及时将人工记录数据输入计算机，保证记录完整准确。 | 4.1.2 垃圾计量、登记应符合下列规定： 1 进场垃圾信息登记内容应包括垃圾运输车车牌号、运输单位、进出场时间、垃圾来源、性质、重量等情况； 2 垃圾计量系统应保持完好，计量站房内各种设备应保持使用正常； 3 垃圾计量作业人员应做好每日进场垃圾资料备份和每月统计报表工作； 4 作业人员应做好当班工作记录和交接班记录； 5 计量系统出现故障时，应立即启动备用计量方案，保证计量工作正常进行；当全部计量系统均不能正常工作时，应采用手工记录，待系统修复后及时将人工记录数据输入计算机，保证记录完整准确。 |
| 4.2.2 应根据使用情况定期对地磅进行维护保养和校核工作。 | 4.2.2 应根据使用情况定期对地磅进行维护保养和校准，出现故障应及时修复，校准材料应提交监管机构备案。 |
|  | 4.3A 技术指标 4.3A.1 地磅正常运行日应大于355日/年。 4.3A.2 地磅应定期校准，每年不少于1次；出现故障应及时修复，时间不超过2日。 |
| 5 填埋作业及作业区覆盖 | 5 填埋作业及作业区覆盖 |
| 5.1.1 应按设计要求和实际条件制定填埋作业规划，内容应包括： 1 填埋场分期分区作业规划； 2 分单元分层填埋作业规划； 3 分阶段覆盖以及终场覆盖作业规划； 4 填埋场标高、容量和时间控制性规划等。 | 5.1.1 填埋场正式投入使用前，应按设计要求和实际条件编制填埋作业规划，内容应包括： 1 填埋场分期分区作业规划； 2 分单元分层填埋作业规划； 3 分阶段覆盖以及终场覆盖作业规划； 4 填埋场标高、容量和时间控制性规划； 4A 雨污分流规划； 4B 临时道路规划； 4C 气体（导排）规划； 4D 臭气控制规划； 4E 渗沥液收集规划等。 |
|  | 5.1.2A 临时道路的设置应便于作业并满足下列要求： 1 临时道路基底填埋层应预先压实； 2 填埋作业区临时道路应根据垃圾填埋单元合理设置，并设置交通指示牌； 3 临时道路路面采用泥结石结构形式，石料采用建筑垃圾或大的石块，也可采用铺垫特质钢板箱。 4 路面应平整、干净，无明显坑洼不平和杂物现象，方便行车； 5 临时道路宜采用单向循环或错峰运行，路面宽度宜3米以上；Ⅱ类及以上填埋场设置双车道临时道路时，路面宽宜7米以上； 6 临时道路两侧应设置排水沟，纳入库区膜面水导排系统。 |
| 5.1.3 填埋区作业面（填埋单元）面积不宜过大，可根据填埋场类型按下列要求分类控制作业区面积： 1 Ⅰ、Ⅱ类填埋场作业区面积（m2）与日填埋量（t）比值为0.8～1.0，暴露面积与作业面积之比不应大于1∶3； 2 Ⅲ、Ⅳ类填埋场作业区面积（m2）与日填埋量（t）比值为1.0～1.2，暴露面积与作业面积之比不应大于1∶2。 | 5.1.4 填埋作业区（填埋单元）面积不宜过大，可根据填埋场类型按下列要求分类控制作业区面积： 1 Ⅰ、Ⅱ类填埋场作业区面积（m2）与日填埋量（t）比值为0.8～1.0； 2 Ⅲ类填埋场作业区面积（m2）与日填埋量（t）比值为1.0～1.2。 2A Ⅳ类填埋场作业区面积（m2）与日填埋量（t）比值为1.1～1.3。 |
|  | 5.1.4A 填埋作业完成后应在2小时内完成日覆盖。 |
| 5.1.4 垃圾卸料平台和填埋作业区域应在每日作业前布置就绪，平台数量和面积应根据垃圾填埋量、垃圾运输车流量及气候条件等实际情况分别确定。 | 5.1.6 垃圾卸料平台和填埋作业区域应在每日作业前布置就绪，平台数量和面积应根据垃圾填埋量、垃圾运输车流量及气候条件等实际情况分别确定。Ⅱ类及以上垃圾卫生填埋场填埋库区内应设置备用平台，在突发情况下应急使用，备用平台应做好臭气控制及雨污分流工作。 |
| 5.1.5 垃圾卸料平台的设置应便于作业并满足下列要求： 1 卸料平台基底填埋层应预先压实； 2 卸料平台的构筑面积应满足垃圾车回转倒车的需要； 3 卸料平台整体应稳定结实，表面应设置防滑带，满足全天候车辆通行要求。 | 5.1.7垃圾卸料平台的设置应便于作业并满足下列要求： 1 卸料平台基底填埋层应预先分层压实； 2 卸料平台的构筑面积应满足垃圾车回转倒车的需要，并考虑同时卸料的车辆数； 3 卸料平台整体应稳定结实、平整，表面应设置防滑带，满足全天候车辆通行要求。 |
| 5.1.6 垃圾卸料平台可以是建筑垃圾、石料构筑的一次性卸料平台，也可由特制钢板基箱多段拼接、可延伸并重复使用的专用卸料平台；或其它类型的专用平台。 | 5.1.8 垃圾卸料平台可以是建筑垃圾、石料构筑的一次性卸料平台，也可由特制钢板基箱多段拼接、可延伸并重复使用的专用卸料平台；或其它类型的专用平台。卸料平台使用完毕后应及时将修筑平台的材料回收以避免材料浪费并节约库容。 |
| 5.1.8 填埋作业区周边应设置固定或移动式防飞散网(屏护网)。 | 5.1.10填埋作业区应采取防飞散措施。 |
| 5.1.10 宜采用填埋场专用垃圾压实机分层连续碾压垃圾，碾压次数不应少于2次；当压实机发生故障停止使用时，应使用大型推土机替代碾压垃圾，连续碾压次数不应少于3次。压实后应保证层面平整，垃圾压实密度不应小于600kg/m3。作业坡度宜为1:4～1:5。 | 5.1.12 宜采用填埋场专用垃圾压实机分层连续碾压垃圾，碾压次数不应少于2次；当压实机发生故障停止使用时，应使用大型推土机替代碾压垃圾，连续碾压次数不应少于3次。压实后应保证层面平整，垃圾压实密度不应小于800 kg/m3。作业坡度宜为1:3～1:4。 |
| 5.1.11 填埋作业区应按照填埋的不同阶段适时覆盖，应做到日覆盖、中间覆盖和终场覆盖，日覆盖或阶段性覆盖层厚度均应符合国家现行标准《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17的规定。 | 5.1.13 填埋作业区应按照填埋的不同阶段适时覆盖，应做到日覆盖、中间覆盖和终场覆盖，日覆盖或阶段性覆盖层厚度均应符合国家现行标准《生活垃圾卫生填埋处理技术标准》GB50869的规定。 |
| 5.1.12 垃圾填埋区日覆盖可采用土、HDPE膜、LDPE膜、浸塑布或防雨布等材料进行覆盖。采用土覆盖，其覆盖厚度宜为20cm～25cm；斜面日覆盖宜采用膜或布覆盖。用其它散体材料作覆盖替代物时，宜参照土的覆盖厚度和性能要求确定其覆盖厚度。 | 5.1.14 垃圾填埋作业区日覆盖可根据库区实际情况，采用PE膜、浸塑布或防雨布等材料进行覆盖。应清除垃圾堆体表面尖锐物体，避免造成覆盖材料破坏。 1 日覆盖可用PE膜或浸塑布。 2 每日覆盖后，应检查覆盖物与雨水边沟的有效搭接，并设有效的雨水导排沟及时将雨水导出日覆盖区。 3 当雨水量过大时，宜关闭填埋场，并立刻将垃圾日填埋作业区覆盖。 |
| 5.1.13 中间覆盖宜采用厚度不小于0.5mm的HDPE膜或LDPE膜覆盖为主，也可用粘土，并应符合下列要求; 1 当采用HDPE膜、LDPE膜、防雨布等材料进行中间覆盖时，应采取有效的气体导排措施，检查覆盖物与雨水边沟的有效搭接，并留有雨水沿坡向流向边沟的坡度； 2 当采用粘土进行平面中间覆盖时，其覆盖层应摊平、压实、整形，厚度不宜小于30cm，不宜使用粘土进行斜面中间覆盖。 | 5.1.15 中间覆盖宜采用厚度不小于0.5 mm的PE膜覆盖，并应符合下列要求; 1 当采用PE膜、防雨布等材料进行中间覆盖时，应采取有效的气体、污水导排措施，检查覆盖物与雨水边沟的有效搭接，并留有雨水沿坡向流向边沟的坡度，坡度不小于2%；在最低位设置出水口，每个出水口的汇水面积不宜大于5000 m2； 2 雨污分流膜需分区定期检查，发现膜面破损应及时修补，并检查覆盖物与雨水边沟的有效搭接，设有效的雨水导排沟及时将雨水导出库区。 2A 未使用的区域，应与填埋作业区隔断，并设覆盖膜，及时进行膜面雨水导排。 |
| 5.1.14 膜覆盖材料的选用应符合下列规定： 1 覆盖膜宜选用厚度0.5mm及以上、幅宽为6m以上的黑色HDPE膜或厚度5mm以上的膨润土垫（GCL），日覆盖亦可用LDPE膜； 2 日覆盖时膜裁剪长度宜为20m左右，中间覆盖时应根据实际需要裁剪长度，不宜超过50m。 | 5.1.16 膜覆盖材料的选用应符合下列规定： 中间覆盖期半年以上应采用厚度不小于0.75mm的HDPE膜实施中期覆盖，膜与膜之间采用双缝热熔、单轨挤压焊接的方式连接(图5.1.16-1、5.1.16-2)，并根据土工材料性能保证焊接强度。 图5.1.16-1 HDPE膜双缝热熔焊接示意图 图5.1.16-2 HDPE膜单轨挤压焊接示意图 |
| 5.1.15 膜覆盖作业程序应符合下列规定： 1 进行膜覆盖时，膜的外缘应拉出，宜开挖矩型锚固沟并在护道处进行锚固。应通过膜的最大允许拉力计算，确定沟深、沟宽、水平覆盖间距和覆土厚度； 2 日覆盖时应从当日作业面最远处的垃圾堆体逐渐向卸料平台靠近，中间覆盖时宜采取先上坡后下坡顺序覆盖； 3 日覆盖时膜与膜搭接的宽度宜为0.20m左右，中间覆盖时为0.08m～0.10m左右，盖膜方向应顺坡搭接(图5.1.15-1)； 图5.1.15-1 膜覆盖方向示意图 4 填埋场边坡处的膜覆盖，应使膜与边坡接触并有0.5m～1m宽度的膜盖住边坡，并铺至其上的锚固沟； 5 中间覆盖时，膜搭接处宜采取有效的固定措施； 6 覆盖后的膜应平直整齐，膜上需压放有整齐稳固的压膜材料。压膜材料应压在膜与膜的搭接处，摆放的直线间距1m左右。当日作业气候遇风力比较大时，也可在每张膜的中部摆上压膜袋，直线间距2m～3m左右(图5.1.15-2、图5.1.15-3)； 图5.1.15-2 压膜材料摆放示意 图5.1.15-3 覆盖膜在防渗边坡上的示意 | 5.1.17 膜覆盖作业程序应符合下列规定： 1 进行膜覆盖时，膜的外缘应拉出，宜开挖矩型锚固沟并在护道处进行锚固(图5.1.17-1)。应通过膜的最大允许拉力计算，确定沟深、沟宽、水平覆盖间距和覆土厚度； 图5.1.17-1 道路HDPE膜锚固示意图 2 日覆盖时应从当日作业面最远处的垃圾堆体逐渐向卸料平台靠近，中间覆盖时宜采取先上坡后下坡顺序覆盖； 3 日覆盖时膜与膜搭接的宽度宜为0.20m左右，中间覆盖时为0.08m～0.10m左右，盖膜方向应顺坡搭接(图5.1.17-2)，膜搭接处须焊接； 图5.1.17-2 膜覆盖方向示意图 4 填埋场边坡处的膜覆盖，应使膜与边坡接触并有0.5m～1m宽度的膜盖住边坡，并铺至其上的锚固沟，并做好压载或密闭措施，防止臭气从衔接处溢散或雨水灌入垃圾体； 5 覆盖后的膜应平直整齐，膜上需压放有整齐稳固的压膜材料。压膜材料应压在膜与膜的搭接处，摆放的直线间距1m左右。当日作业气候遇风力比较大时，也可在每张膜的中部摆上压膜袋，直线间距2m～3m左右(图5.1.17-3、图5.1.17-4)，并用绳索连接； 图5.1.15-23 压膜材料摆放示意 图5.1.17-4 覆盖膜在防渗边坡上的示意 6A中期覆盖后应建立日常巡查制度，对中期覆盖区域实施定期的巡查，发现孔洞、脱焊及时修补，对气体收集管道进行顺水、维护。 |
| 5.1.17 达到设计终场标高的堆体应按照国家现行标准《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》CJJ 112的规定及时进行终场覆盖。 | 5.1.19 达到设计终场标高的堆体应按照国家现行标准《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》GB51220的规定及时进行终场覆盖。 |
| 5.1.18 单元层垃圾填埋完成后，应保持雨污分流设施完好。 | 5.1.20 单元层垃圾填埋过程中应利用垃圾堆体或其他材料修筑雨水分区导排坝，雨水不得汇入作业区；单元层垃圾填埋完成后，应根据地形修筑中长期雨污分流设施。 |
| 5.1.19 采取土工合成材料防渗的填埋场，填埋作业时应注意对防渗结构及填埋气体收集系统的保护，并符合下列规定： 1 垃圾运输车倾倒垃圾点与压实机压实点的安全距离不应小于10m； 2 场底填埋作业应在第一层垃圾厚度3m以上时方可采用压实机作业； 3 靠近场底边坡作业时，填埋作业机械距边坡的水平距离应大于1m； 4 压实机不应在填埋气体收集管周边1m范围内通过。 | 5.1.21 采取土工合成材料防渗的填埋场，填埋作业时应注意对防渗结构及填埋气体收集系统的保护，并符合下列规定： 1 垃圾运输车倾倒垃圾点与压实机压实点的安全距离不应小于10m； 2 场底填埋作业应在第一层垃圾厚度3m以上时方可采用压实机作业，并安排专人在库底作业堆填区进行巡查，发现尖锐物及时清理； 3 靠近场底边坡作业时，填埋作业机械距边坡的水平距离应大于2m； 4 压实机不应在填埋气体收集竖井周边2m范围内通过。 |
| 5.1.20 填埋场作业区臭气的控制应采取下列措施： 1 减少和控制垃圾暴露面，及时覆盖； 2 对渗沥液调节池进行封闭； 3 提高填埋气体收集率； 4 及时清除场区积水； 5 对作业面及时进行消杀。 | 5.1.22 填埋场作业区臭气的控制应采取下列措施： 1 垃圾进场后应于当日完成摊铺、压实、覆盖工作，减少和控制垃圾暴露面，及时全覆盖； 2 对作业面及时进行消杀、除臭。 3 对渗沥液调节池进行封闭； 4 对填埋作业区覆盖后，宜采取措施进行气体收集； 5A 对场区卫生死角定期进行清理，及时清除场区积水； 5B 应建立日覆盖和中间覆盖的巡检制度，定期巡检； 5C 发现日覆盖或中间覆盖材料破损时，应及时修复。 |
|  | 5.2.0A 填埋场的维护保养应根据建设施工的进展情况分阶段统筹安排。 |
| 5.3.1 填埋场区（填埋库区）内严禁捡拾废品，并严禁畜禽进入。 | 5.3.1 填埋库区内严禁火种、严禁捡拾废品，并严禁畜禽进入。 |
| 5.3.2 进场车辆倾倒垃圾时应有专人指挥，车辆后方3m内不得站人。 | 5.3.2 进场车辆倾倒垃圾时应有专人指挥，车辆后方5m范围内不得站人。 |
| 5.3.4 当再次进行后续填埋作业、掀开已覆盖膜、布时，作业人员不应直接面对膜掀开处，应穿戴好劳动防护用品（必要时佩戴防护面具），同时依据具体情况采取局部喷洒水雾、除臭或灭虫药剂等处理措施。 | 5.3.4 当再次进行后续填埋作业、掀开已覆盖膜、布时，作业人员不应直接面对膜掀开处，应穿戴好劳动防护用品（必要时佩戴防护面具），进行气体检测，同时依据具体情况采取局部喷洒水雾、除臭或灭虫药剂等处理措施。 |
| 5.3.5 填埋场区（填埋库区）应按规定配备消防器材，储备消防沙土，并应保持器材和设施完好。 | 5.3.5 填埋库区应按规定配备消防器材，储备消防沙土，并设置标识牌；应定期巡查，保持器材和设施完好，并在有效使用期内。 |
| 5.3.7 当气温降至零度以下并出现冰冻现象时，应在填埋区坡道、弯道等处采取防滑措施。 | 5.3.7 当气温降至0℃以下并出现冰冻现象时，应在填埋作业区坡道、弯道等处采取防滑措施。 |
|  | 5.3.7A 焚烧厂飞灰进场填埋应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889规定的进场条件，其运行应符合相应的设计工艺要求。 |
| 6 填埋气体收集与处理 | 6 填埋气体收集与处理 |
| 6.1.1 单元式填埋作业在垃圾堆体加高过程中，应及时增高填埋气体收集井竖向高度，并应保持垂直。应在垃圾层达到3m以上厚度时，开始建设填埋气体收集井，并确保井内管道位置固定、连接密闭顺畅，避免填埋作业机械对填埋气体收集系统产生损坏。 | 6.1.1 单元式填埋作业在垃圾堆体加高过程中，应及时增加填埋气体收集井竖向高度，并应保持垂直。应在垃圾层达到3m以上厚度时，开始建设填埋气体收集井，并确保井内管道位置固定、连接密闭顺畅，避免填埋作业机械对填埋气体收集系统产生损坏。 1气井、气体收集支管和总管均应装有阀门。 2 必要时可在沼气井中安装排水装置，使得沼气井也能排水。 |
|  | 6.1.1A 分层式填埋作业在垃圾堆体填埋过程中，应及时铺设水平盲沟。水平盲沟尾端接入渗沥液导排系统，头端接入收集管网。 |
|  | 6.1.1B中间覆盖完成后，应及时铺设穿膜收集口收集膜下气体。 |
|  | 6.1.1C 各收集井、填埋分区干管、填埋场总管应设置控制阀门、检测孔；填埋场总管应考虑冷凝液的导排安装自排U型冷凝井。 |
| 6.1.2 填埋气体应合理利用；不具备利用条件的，应进行燃烧处理。 | 6.1.5 填埋气体应合理利用；不具备利用条件的，应按照《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》CJJ133的有关要求进行集中燃烧处理。 |
| 6.1.3 对各气体收集井、填埋分区干管及填埋场总管内的气体压力、流量、组分等基础数据应定期进行检测；填埋气体监测应符合现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889的规定，所得数据应及时记录和存档。 | 6.1.6 对各气体收集井、填埋分区干管及填埋场总管内的气体压力、流量、流速、组分等基础数据应定期进行检测；气体收集井、填埋分区干管应保持负压收气，气体收集井井口应保证负压以满足设计收集范围的要求；填埋气体监测应符合现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889的规定，所得数据应及时记录和存档。 |
|  | 6.1.3A气体收集管道的管径应根据垃圾填埋量和填埋气收集量来确定，管材应采用PE管。气体收集支管不宜小于160mm。 |
| 6.2.1 填埋气体收集井、管、沟应定期进行维护，清除积水、杂物，检查管道沉降，防止冷凝水堵塞，保持设施完好、管道畅通。 | 6.2.1 填埋气体收集井、管、沟应每日巡查维护，清除积水、杂物，检查管道沉降，必要时采取垫高，排水等方式防止冷凝水堵塞，保持设施完好、管道畅通。 |
|  | 6.2.1A 气体收集管道走向顺纵横坡度方向，避免管内积水。 |
|  | 6.2.1B 竖井的气体收集管应保证通气顺畅，距垃圾表面2～3米为实壁管。 |
|  | 6.2.1C 封场区垂直抽气井应定期清理或更换井内排水管道，保持排水系统完好和通畅。 |
| 6.3.3 填埋气体收集井安装及钻井过程中应采用防爆施工设备。 | 6.3.3 填埋气体收集井安装及钻井过程中应采用防爆施工设备，严禁带火带电作业。 |
| 6.3.4 填埋场区（填埋库区）上方甲烷气体浓度应小于5％，临近5％时应立即采取相应的安全措施，及时导排收集甲烷气体，控制填埋区气体含量，预防火灾和爆炸。 | 6.3.4 填埋库区上方甲烷气体浓度应小于5％，临近5％时应立即采取相应的安全措施，及时导排收集甲烷气体，控制填埋作业区气体浓度，预防火灾和爆炸。 |
|  | 6.3.5A各气体收集井、填埋分区干管氧气浓度应控制在5%以下，总管氧气浓度应控制在2%以下；管道流速应控制在设计流速以内。 |
| 7 地表水、地下水、渗沥液收集与处理 | 7 地表水、地下水、渗沥液收集与处理 |
| 7.1.1 填埋场场外积水应及时排导，场内应实行雨污分流，排水设施应定期检查维护，确保完好、畅通。 | 7.1.1 填埋场场外积水应及时排导，场内应实行雨污分流，渗沥液导排系统应与地表水导排系统分开通道各自独立运行，排水设施应定期检查维护，确保完好、畅通。 |
| 7.1.2 填埋场区未经污染的地表水应及时通过排水系统排走。 | 7.1.2 填埋库区未经污染的地表水应及时通过排水系统排走。未填埋区和作业单元雨水进行单独导排。当日作业面区域周边宜设置拦水坝。 |
| 7.1.3 覆盖区域雨水应通过填埋场区内排水沟收集，经沉淀截除泥沙、杂物，水质达到填埋场所在区域水污染物排放要求后，汇入地表水系统排走。排水沟应保持坡度，确保排水畅通。 | 7.1.3 覆盖区域雨水应通过填埋库区内排水沟收集，经沉淀截除泥沙、杂物，水质达到填埋场所在区域水污染物排放要求后，汇入地表水系统排走。 填埋库区排水沟的建设应根据降雨量、汇水面积设置，并应符合以下要求： 1 应按照规划和设计在垃圾体上形成排水坡面和沟槽，覆盖区域雨水通过填埋库区内排水沟收集，经沉淀截除泥沙、杂物，水质达到填埋场所在区域水污染物排放要求后，汇入地表水系统排走。排水沟应保持坡度，确保排水畅通； 2 对库区重要的雨水导排沟槽和汇水区域，宜铺设1.0 mm以上HDPE膜，提升抗冲刷能力。对于主雨水沟2.0mmHDPE膜下宜增设一层无纺土工布，减少膜面刺穿。 3 排水沟应保持坡度，确保排水畅通。 |
| 7.1.4 对非填埋区地表水应定期进行监测，被污染的地表水不得排入自然水体，也不得滞留进入填埋区，应及时排走。 | 7.1.4 对非填埋作业区地表水应定期进行监测，被污染的地表水不得直接排入自然水体，也不得滞留进入填埋作业区，应及时收集经相应处理后达标排放。 |
| 7.1.6 填埋场应按照设计要求铺设竖向和水平渗沥液导排收集系统，层间导排收集沟（管）应保持大于2%的最小坡度，确保渗沥液及时导排。 | 7.1.6 填埋场应按照设计要求铺设竖向和（或）水平渗沥液导排收集系统，也可和气体导排系统合建，层间导排收集沟（管）每层间距宜为10-20米，水平间距宜为30-40米，应保持大于3%的最小坡度，确保渗沥液及时导排。 |
| 7.1.7 应及时检查、评估、并疏通渗沥液导排系统。 | 7.1.7渗沥液收集系统应采用“分层布设、分层收集”的原则，在运行过程中应及时检查、评估、并疏通渗沥液导排系统，确保渗沥液收集管路畅通。 |
| 7.1.8 填埋场渗沥液处理系统的运行管理应按照国家现行标准《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60的相关规定执行。 | 7.1.8 填埋场渗沥液处理系统的运行管理应满足《生活垃圾渗滤液处理技术规范》CJJ 150的要求。 |
| 7.1.10 渗沥液处理系统产生的浓缩液及污泥应按照现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889的相关规定进行处理。 |  |
| 7.1.11 应按照设计要求运行维护污水调节池，污水调节池产生的气体宜集中处理或利用。 | 7.1.10 应按照设计要求运行维护污水调节池，封闭式污水调节池产生的气体导出后宜集中处理或利用，膜面水应及时抽取，膜下气体应及时导排处理，应定期对调节池进行清淤作业。 |
| 7.1.12 大雨和暴雨期间，应有专人值班和巡查排水系统的排水情况，发现设施损坏或堵塞应及时组织人员处理。 | 7.1.11 雨季及其前后，应对整个场区排水系统进行全面排查，发现设施损坏或堵塞应及时组织人员处理。 |
|  | 7.3.2A 地表水、地下水、渗沥液收集系统的维修维护涉及到有限空间作业的，应按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》执行。 |
| 8 填埋作业机械 | 8 填埋作业机械 |
|  | 8.1.5A 作业机械操作完毕后应停放在指定的区域。 |
| 8.3.5 填埋作业机械前、后方2m、侧面1m范围内有人时，不得启动、行驶。 | 8.3.5 填埋作业机械前、后方2m、侧面 2m范围内有人时，不得启动、行驶。 |
|  | 8.3.5A 填埋作业机械及车辆应安装阻燃器并随车配备灭火器材。 |
|  | 8.3.5B 严禁机械操作手酒后或带病上岗作业。 |
|  | 8.3A 技术指标 8.3A.1 全年机械设备总完好率≥98%。 8.3A.2 单台机械设备总完好率≥95%。 |
| 9 填埋场监测与检测 | 9 填埋场监测与检测 |
| 9.1.2 委托监测应由具备专业资质的环保、环卫照片监测部门（机构）进行并出具结果报告；委托监测项目应包括地下水、地表水、渗沥液、填埋气体、大气和场界噪声等内容；定期监测可选地表水、渗沥液、填埋气体等单一项目，每年宜进行1次全部项目的监测。 | 9.1.2 填埋场应按《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》GB/T 18772和《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819制定自行监测方案，可利用现有条件自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展）进行并出具结果报告；委托项目应包括地下水、地表水、渗沥液、填埋气体、大气和场界噪声等内容；定期检测可选地表水、渗沥液、填埋气体等单一项目，每年宜进行1次全部项目的监测。 |
| 9.1.3填埋场自行检测是以强化日常管理和污染控制为目的。自行检测项目应包括气象条件、填埋气体、臭气、恶臭污染物、降水、渗沥液、垃圾特性、堆体沉降、垃圾堆体内渗沥液水位、防渗衬层完整性、边坡稳定性、苍蝇密度等内容。检测项目与监测项目相同时，以监测为主，检测为辅；填埋场运营单位可根据运行需要选择检测项目和增减检测频次。 |  |
| 9.1.7 已铺设的防渗衬层在其投入使用前，应对其进行防渗结构防漏探测，其检测方法应符合国家相关标准的规定。 | 9.1.6 已铺设的防渗衬层在其投入使用前，应对其进行防渗结构防漏探测，其检测方法应符合国家相关标准《生活垃圾填埋场防渗土工膜渗漏破损探测技术规程》CJJ/T214的规定。 |
| 9.1.9 封场后渗沥液检测应按现行国家标准《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》GB/T 18772和国家现行标准《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》CJJ 112及封场设计文件的有关规定执行。 | 9.1.8 封场后渗沥液检测应按现行国家标准《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》GB/T 18772和国家现行标准《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》GB51220及封场设计文件的有关规定执行。 |
| 10 劳动安全与职业卫生 | 10 劳动安全与职业卫生 |
|  | 10.0.9A 填埋场主要负责人应全面负责劳动安全和职业卫生工作，并履行相应责任和义务。 |
|  | 10.0.9B填埋场应建立安全生产投入保障制度，按照相关规定提取和使用安全生产费用，建立经费使用台账，为作业人员缴纳相关保险费用。 |
|  | 10.0.9C填埋场应适时将安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的相关内容和要求转化为填埋作业中的规章制度、操作规程，及时传达给相关作业人员并确保落实。 |
|  | 10.0.9D填埋场应定期组织作业人员参加安全生产和职业卫生教育培训，保证其具备满足岗位要求的安全生产和职业卫生知识，熟悉有关的安全生产和职业卫生法律法规、规章制度、操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和职业危害防护技能、安全风险辨识和管控方法，了解事故现场应急处置措施等。 |
|  | 10.0.9E未经安全教育培训合格的作业人员，不得上岗作业。 |
|  | 10.0.9F 填埋场应建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。 |
|  | 10.0.9G填埋场应按照有关规定和作业场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的作业场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。 |
|  | 10.0.9H填埋场应建立安全风险辨识管理制度，组织全体员工对填埋作业全过程安全风险进行全面、系统的辨识，对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档；填埋场应根据安全风险评估结果及作业状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理；填埋场应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关作业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。 |
|  | 10.0.9I填埋场应建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位作业人员的隐患排查治理和防控责任制，按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现和消除隐患，实行隐患闭环管理；填埋场应根据隐患排查结果，制定隐患治理方案，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案等。 |
| 11 突发事件应急处置 | 11 突发事件应急处置 |
|  | 11.0.9A 填埋场应根据可能发生的事故种类特点，按照有关规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 |
|  | 11.0.9B填埋场制定的突发事件应急预案应向当地县级以上人民政府及安全生产监督管理主管部门、行业主管部门备案，并向本单位员工公布。 |
| 12 资料管理 | 12 资料管理 |
| 12.0.2 填埋场应建立运行维护资料台帐，主要内容应包括： 1 垃圾特性、类别及进场垃圾量； 2 填埋作业规划及阶段性作业方案进度实施记录； 3 填埋作业记录（倾卸区域、摊铺厚度、压实情况、覆盖情况等）； 4 污水收集、处理、排放记录； 5 填埋气体收集、处理记录； 6 环境监测与运行检测记录； 7 场区消杀记录； 8 填埋作业设备运行维护记录； 9 机械或车辆油耗定额管理和考核记录； 10 填埋场运行期工程项目建设记录； 11 环境保护处理设施污染治理记录； 12 上级部门与外来单位到访记录； 13 岗位培训、安全教育及应急演习等的记录； 14 劳动安全与职业卫生工作记录； 15 突发事件的应急处理记录； 16 其它必要的资料、数据。 | 12.0.2 填埋场应建立运行维护资料台帐，主要内容应包括： 0A 建设阶段资料； 2 垃圾特性、类别及进场垃圾量； 3 填埋作业规划及阶段性作业方案进度实施记录； 4 填埋作业记录（倾卸区域、摊铺厚度、压实情况、覆盖情况等）； 5污水收集、处理、排放记录； 6 填埋气体收集、处理记录； 7 环境监测与运行检测记录； 8 场区消杀记录； 9 填埋作业设备运行维护记录； 10 机械或车辆油耗定额管理和考核记录； 11 填埋场运行期工程项目建设记录； 12 环境保护处理设施污染治理记录； 13 上级部门与外来单位到访记录； 14 岗位培训、安全教育及应急演习等的记录； 15 劳动安全与职业卫生工作记录； 16 突发事件的应急处理记录； 15A 气象数据； 18 其它必要的资料、数据。 |
|  | 12.0.5A建立完善填埋场运行维护作业台账制度。 1 分项建立管理制度、原料进场、进行设备、燃油原材料消耗、安全生产等专项台账； 2 安全生产台账完备率100%； 3 邻避事件（如果有）台账完备率100%； 4 垃圾进场记录台账完备率100%。 |
|  | 12.0.5B 建立填埋场作业人员台账。 1作业人员基本信息，包括姓名、性别、年龄、政治面貌、家庭住址等； 2 作业人员技能档案，包括工种类别、岗位、工种等级等； 3 个人健康状况，包括身心健康状况、有无疾病史等； 4 个人安全事故记录； 5 奖惩记录等内容。 |
|  | 12.0.5C 建立填埋场机械设备台账。 1 设备的基础数据，包括数量、型号、规格、购置年份、购置价格、购置渠道等； 2 设备运行状况，包括检修、事故等记录； 3 设备运行能耗记录。 |

中华人民共和国行业标准

生活垃圾卫生填埋场运行维护技术标准

Technical standard for operation and maintenance

of municipal solid waste sanitary landfill

CJJ 93—20××

条文说明

2.0.2  本条对填埋库区进行了定义。原“填埋场区”易与2.0.1“填埋场场区”混淆。故更改为另一名称，“填埋库区”。

2.0.3  本条对填埋作业区进行了定义。原“填埋区”易与原2.0.2 “填埋场区”混淆，增加 “作业”二字方便作出明显区分。

2.0.3A  本条为新增内容。因后文多次提到作业平台，故新增本条对作业平台进行定义。

2.0.3B  本条为新增内容。因后文多次提到卸料平台，故新增本条对卸料平台进行定义。

3.1.1  为规范作业人员作业行为，保证生产作业安全，本条对填埋场管理人员及作业人员分别提出具备相关资格证书和上岗证的规定。

3.1.5  《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》GB/T 2893.1-2013替代《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：公共场所和公共区域中安全标志的设计原则》GB/T 2893.1-2004。故本条对该标准进行更新。

3.1.6  进入填埋场的固体废弃物应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889的相关规定。《国家危险废物名录》列入的各类危险废物均不得进入生活垃圾填埋场。此条为强制性条款。

经处理后的危险废物亦需满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889的相关规定，故此条统一更改为“填埋场严禁接纳不符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889规定的其它垃圾。”

3.1.8  本条新增车辆入场规定，为保证填埋场正常运行，垃圾作业车辆进入填埋场必须遵守填埋场内相关规定，服从现场作业人员的指挥。

3.1.9  填埋场场区需根据实际情况进行消杀、除臭，消除蚊蝇滋生源，以更好的保证填埋场场区的整洁和环境卫生。填埋场作业车辆和场地的冲洗水具有污染环境的可能性，不得随意排放，应按当地的环保排放标准执行。

3.2.1  本条对原条文进行了补充。

第2条，各种供电设施、电器、照明、监控设备、通讯管线等应由专业人员定期检查维护并做好相应记录，确保台账的完整性。

第4条，道路、排水设施的检查维护，皆是为了保证其完好畅通。

第5条，避雷、防爆装置应由专业人员定期按有关行业标准检测，应确保专业人员所在机构具备相关资质。

3.2.3A  本条为新增内容。信息化系统可以提升填埋场运行管理效率和水平，鼓励填埋场的信息化系统与时俱进，填埋库区的进出通道、计量装置、生产作业区、渗沥液处理区等重要作业区应安装监控，对全场区实行24小时不间断的监控管理。

3.3.3  本条对原条文进行了补充，强调夜间作业应确保光线充足，保证作业安全、正常地进行。

3.3.9  原行业标准《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ 17已经废止，现已成为国家标准，编号GB50869-2013。故本条对该标准进行相应更新。

3.3.11  本条新增“填埋库区内不得设置封闭性建（构）筑物”。封闭性建（构）筑物主要指集装箱。为了保证填埋库区内填埋作业安全地有序进行及作业人员的人身安全，库区内不得设置用以存放物品或供人居住的封闭性建（构）筑物。

3.3.12  本条强调了发生火灾时，应按照应急预案进行处置。

4.1.1  随着社会经济的发展，智能化水平的提高，现阶段填埋场应具备购置计算机称重系统的能力，作业人员应具备使用计算机控制系统的能力。故将原“宜”更改为“应”。

4.1.2  时间已经包括日期，故删除“日期及”。出场时间应同时记录，故将原“进场”改为“进出场”。

4.2.2  地磅易被腐蚀，需要定期维护保养，本条强调定期校准地磅，委托法定计量检验机构进行，校准材料须提交监管中心备案。

4.3A  本节为新增。本节明确了垃圾计量与检验的技术指标要求，对地磅运行日、地磅校准、出现故障等相关内容进行规定。

5.1.1  本条强调应有填埋作业规划，包括填埋场分期分区作业规划、分单元分层填埋作业规划、分阶段覆盖以及终场覆盖作业规划、填埋场标高、容量和时间控制性规划、雨污分流、临时道路、气体导排、臭气控制、渗沥液收集规划等内容，其中分单元分层填埋作业规划包括分单元分层渗沥液收集规划、分阶段气体收集及终场气体收集规划等内容。

本条在原基础上补充了第5条～第9条：雨污分流、临时道路、气体导排、臭气控制、渗沥液收集规划，使规划内容更加完整。

对大型填埋场实行分区域填埋作业，利于实现科学管理，有效利用库容，实行雨污分流措施，减少渗沥液产生量。作业规划要依据填埋场设计、施工和实际情况制定，对于部分大型填埋场，会出现按照分区和分阶段要求建设和运行同时进行的情况，此时应对填埋作业制定更具针对性的规划要求。

5.1.2A  本条为新增内容。新增了对临时道路的设置规定。临时道路是填埋场的重要组成部分为保证填埋作业正常进行，临时道路应满足相关要求。

临时道路基底填埋层应预先压实，通过压实可防止道路塌陷造成安全事故。 填埋作业区临时道路应根据垃圾填埋单元合理设置，并设置交通指示牌，引导司机安全行车。临时道路路面采用泥结石结构形式，石料采用建筑垃圾或大的石块，也可采用铺垫特质钢板箱。路面应平整、干净，无明显坑洼不平和杂物现象，方便行车。临时道路宜采用单向循环或错峰运行，路面宽度宜3米以上；Ⅱ类及以上填埋场设置双车道临时道路时，路面宽宜7米以上。临时道路两侧应设置排水沟，纳入库区膜面水导排系统。

5.1.4  本条细化了了Ⅳ类填埋场作业区面积（m2）与日填埋量（t）比值。尽可能控制较小作业单元面积，有利于减少渗沥液量，减少作业暴露面，减轻臭气产生，提高压实效率。作业单元的大小主要依据每日进场垃圾量、推土机推运距等条件确定。对于Ⅰ、Ⅱ类填埋场，宜按照作业区面积与日填埋量两者数值之比0.8～1.0进行作业区面积的控制；Ⅲ类填埋场，宜按照作业区面积与日填埋量之比1.0～1.2控制作业区面积；Ⅳ类填埋场宜按照作业面积与日填埋量之比为1.1～1.3控制作业区面积。

5.1.4A  本条为新增内容。填埋作业完成后应在2小时内完成日覆盖，非作业时间应对全部作业面进行临时覆盖。及时覆盖也是减少空气污染，控制虫害的关键。

5.1.6  本条强调Ⅱ类及以上垃圾卫生填埋场填埋库区内设置备用平台，可在突发情况下作应急使用，备用平台也应做好臭气控制及雨污分流工作。

5.1.7  本条明确规定了垃圾卸料平台设置时必须考虑的要求，目的是确保垃圾卸料作业安全、通畅。卸料平台的构筑面积应考虑垃圾回转倒车，同时大型垃圾填埋场的卸料平台应考虑同时卸料的车辆数，设置多个卸料平台。

5.1.8  由钢板基箱拼装的专用卸料作业平台除了可重复使用，还具有较好的防沉陷能力，故卸料平台使用完毕后应将材料回收避免浪费，也可节约填埋场库容。5.1.10  填埋作业区的防飞散措施包括周边设置固定或移动式防飞散网（屏护网），也包括加强作业面的表层覆盖，目的是防止纸张、塑料等轻质垃圾的飘散，也降低大风天气对填埋作业的影响。

5.1.12  本条文明确了垃圾填埋压实作业具体要求。垃圾压实密度和作业坡度皆根据现有垃圾填埋场实际作业需求进行更改。

5.1.13  原行业标准《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ 17已经废止，现已成为国家标准，编号GB50869-2013。故本条对该标准进行相应更新。

5.1.14  现填埋场日覆盖大多采用用PE膜或浸塑布等材料，日覆盖应设有效的雨水导排沟及时将雨水导出日覆盖区。

5.1.15  本条对中间覆盖膜的材料及要求进行更新，应设有效的雨水导排沟及时将雨水导出库区。

5.1.16  本条根据填埋场实际运行情况对膜覆盖材料的选择进行了更新，并根据实践，提供了两种常用、可靠的膜焊接方式。

5.1.17  本条细化了膜覆盖作业的规定。进行膜覆盖时，膜的外缘应拉出，宜开挖矩型锚固沟并在护道处进行锚固，为了使本条表述更加直观易懂，故新增道路HDPE膜锚固示意图。同时强调膜搭接处必须焊接，保证搭接牢固、密实，防止臭气从衔接处溢散污染环境或雨水灌入垃圾体。

5.1.19  原行业标准《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》CJJ112-2007已经废止，现《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》已成为国家标准，编号GB51220-2017。故本条对该标准进行相应更新。

5.1.20  单元层垃圾填埋过程中，雨水不得汇入作业区；单元层垃圾填埋完成后，应根据地形修筑中长期雨污分流设施，保持填埋单元乃至场区雨污分流设施完好是实现雨污分流的前提与保证定。

5.1.21  为保证库底防渗层的完好性，防止二次污染事件发生，进行压实机作业时，应安排专人在库底作业堆填区进行巡查，发现尖锐物及时清理。为确保作业人员安全，操作机械时，距离边坡及收集管的距离应大于2m。为保证收集竖井不受压实机的破坏，将压实机在竖井周边的可活动范围进行更新。

5.1.22  本条对填埋场作业区臭气的控制进行补充。新增气体收集、及时清理卫生死角和场区积水、定期巡检、及时修复破损覆盖材料等措施进行臭气控制。

5.2.0A  本条为新增内容。填埋场的建设运行与一般工程项目区别在于，填埋场是边建设边运行维护，而不是所有项目建设完工后再交付使用，所以其维护保养必须与施工建设相结合，如气体收集系统是在填埋堆体达到一定高度之后开始建设的，同时在堆体加高过程中应及时增加气体收集井的竖向高度。所以填埋场的维护保养工作应该根据实际建设施工的进展情况分阶段进行。

5.3.1  填埋库区是安全防范的重点区域,严禁烟火是保证填埋场作业安全的重要举措。

5.3.2 车辆后方为驾驶员视野盲区，为保障车辆调度及指挥人员安全，本条对车辆后方不得站人的范围进行更新。

5.3.4  当再次进行后续填埋作业需掀开已覆盖膜、布时，作业人员应穿戴好劳动防护用品（必要时佩戴防护面具），揭膜时不得直接面对膜掀开处。首先应使用便携式气体检测仪检测待揭膜区域NH3和H2S的浓度（距离膜面0.5米处），当NH3浓度超过20mg/L时或H2S浓度超过10mg/L时，应采取局部强制通风的措施消除作业风险。应注意覆盖材料的使用和回收，降低消耗。

5.3.5  填埋库区应设置标识牌指示消防器材位置，并定期巡查，确保其完好并在有效使用期内。

5.3.7  本条将“零度”更改为更为准确的“0℃”。

5.3.7A  本条为新增内容。随着垃圾焚烧技术的发展与焚烧厂的增建，飞灰进场填埋情况增多，因此根据实际情况增设飞灰填埋的规定，焚烧厂飞灰进场填埋应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB16889规定的进场条件，其运行应符合相应的设计工艺要求。

6.1.1  为便于气体收集控制，需要对每口气井、气体收集支管和总管安装阀门。为增加气、水双导排作用，必要时可在气体收集井中安装排水装置。

6.1.1A  本条为新增内容。渗滤液是成分复杂的高浓度有机废水，渗滤液不及时收集会积蓄，垃圾长时间浸泡在水中会导致不同有害物质浸出，增加渗滤液处理难度，同时有使水平防渗层系统因超负荷而受到破坏的危险，因此本条强调分层式填埋作业在垃圾堆体填埋过程中，应及时铺设水平盲沟，导排渗滤液。

6.1.1B  本条为新增内容。填埋气不及时收集可能会在填埋场积累并透过覆土层和侧壁向场外释放，可能造成爆炸火灾，破坏地下水环境、大气环境等不良影响，因此中间覆盖完成后，应及时铺设穿膜收集口收集膜下气体。

6.1.1C  本条为新增内容。如果填埋气体收集井群调配不当，填埋气就会向周边图层扩散，引发安全事故与环境污染事件，因此各收集井、填埋分区干管、填埋场总管应设置控制阀门、检测孔；排出冷凝水对于气体收集系统的有效使用非常重要，填埋废气中的冷凝水会限制气流，增加压力差，破坏系统正常运行，故填埋场总管应考虑冷凝液的导排安装自排U型冷凝井。

6.1.5  《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》CJJ133中有填埋气体的利用相关规定，故填埋气体的处理可按该标准要求进行相应操作。

6.1.6  强调负压收气是为了保证填埋气体的导排效果，满足设计收集范围的要求，故本条新增对气体收集井、填埋分区干管的负压收气要求。

6.1.3A  本条为新增内容。为了保证填埋气收集系统的正常运行及填埋气收集彻底，同时从经济角度考虑，收气管管径应根据垃圾填埋量和填埋气收集量来确定，PE管材柔软，能承受沉降，使用寿命长，是气体收集系统理想的首选材料。

6.2.1  应每日巡查维护填埋气体收集井、管、沟，防止冷凝水堵塞可采取垫高，排水等方式。

6.2.1A  本条为新增内容。为避免管内积水，影响气体收集系统正常运行，气体收集管道走向为顺纵横坡度方向。

6.2.1B  本条为新增内容。为了防止因沼气井头处膜破损对沼气收集的影响，距离垃圾表面2-3米为实壁管可延缓空气进入沼气收集管内，起到缓冲作用，为膜破损修补争取时间。

6.2.1C  本条为新增内容。抽气井是填埋气收集系统的重要组成部分，为保证填埋气收集系统正常运行，封场区垂直抽气井应定期清理或更换井内排水管道，保持排水系统完好和通畅。

6.3.3  填埋气与空气混合，如遇火源，在达到一定含量的情况下会发生爆炸，所以填埋气体收集井安装及钻井过程中应采用防爆施工设备，严禁带火带电作业。

6.3.4  “浓度”比“含量”更加准确。

6.3.5A  本条为新增内容。为保证安全，防止爆炸等安全事故的发生，气体收集管中的氧气浓度应控制在一定的水平下。

7.1.1  渗滤液是成分复杂的高浓度有机废水，与渗滤液相比，地表水受污染程度小，将渗沥液导排系统与地表水导排系统分开收集，各自独立运行可以减少污水量，降低处理费用。

7.1.2  场内应实行雨污分流，未填埋区和作业单元雨水进行单独导排，减少污水量，降低处理费用。

7.1.3  本条新增填埋库区排水沟的建设要求。覆盖区域雨水应通过填埋库区内排水沟收集，填埋库区排水沟的建设应根据降雨量、汇水面积设置。

7.1.4  为防止二次污染事件发生，地表水水质未达到填埋场所在区域水污染物排放限值要求的，不得直接排人自然水体，应经相应处理后达标排放；地表水有较多泥沙、杂物的，要经沉砂处理。

7.1.6  本条明确了竖向和（或）水平渗沥液导排收集系统可和气体导排系统合建，并对层间导排收集沟（管）的层间距和水平间距作出详细规定。

7.1.7  本条明确了渗沥液收集系统布设原则，并对渗沥液收集和处理工作出现异常情况时应采取的措施提出了要求，有效解决导排沟管堵塞、流量不足等问题。

7.1.8  目前国内规模化处理渗沥液的处理厂采用的工艺、设备、自动化程度差别较大，尚难统一操作规程，在填埋场渗沥液处理技术标准正式颁布之前，填埋场渗沥液处理系统宜参照《生活垃圾渗滤液处理技术规范》CJJ 150运行管理。

原7.1.10  填埋场渗沥液处理已有专项标准，故删去此条。

7.1.10  本条对污水调节池产生的气体和膜下气体分别进行规定，封闭式污水调节池产生的气体导出后宜集中处理或利用，膜面水应及时抽取，膜下气体应及时导排处理，应定期对调节池进行清淤作业。

7.1.11  “大雨和暴雨期间”更改为“雨季及其前后”更合理，雨季期间，排水系统易出现问题，应安排专人值班，来回巡查，发现问题及时报告并组织人员处理，确保排水畅通。

7.3.2A  本条为新增内容。为保证地表水、地下水、渗沥液收集系统的维修维护工作的安全有序进行，强调应按工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》执行。

8.1.5A  本条为新增内容。“作业机械操作完毕后应停放在指定的区域”，目的是完善填埋作业机械的运行管理。

8.3.5  本条对填埋作业机械作业的安全范围进行更新，将侧面1m更改为侧面2m。

8.3.5A  本条为新增内容。为预防及应对火灾类安全事故，本条明确了填埋作业机械及车辆安装阻燃器及消防器材的要求。

8.3.5B  本条为新增内容。为保证机械操作的安全进行，规范岗位管理，本条对机械操作手酒后或带病上岗作业进行了规定。

8.3A  本节为新增内容。。为保证填埋场的正常运行，对全年机械设备总完好率和单台机械设备总完好率进行规定，其中全年机械设备总完好率=单台机械设备正常运行日之和/（机械设备台数×365），全年机械设备单台完好率=单台机械设备正常运行日/ 365。

9.1.2  《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819提出了排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、监测质量保证和质量控制、信息记录和报告的基本内容和要求。

填埋场可利用现有条件自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展监测。填埋场自行监测是为了对填埋场的日常运行进行监控，具有生产指导性。自行监测项目规定的是填埋过程应检测的内容，便于随时掌握填埋作业情况，保证填埋场运行质量。委托监测应由具备专业资质的环保、环卫监测部门（机构）进行并出具结果报告。

自行监测内容包括大气污染物、填埋气体、外排水、地下水、地表水、渗沥液、垃圾堆体渗沥液水位、厂界环境噪声、填埋物、苍蝇密度等项目。

原9.1.3删除，其要求合并至9.1.2。

9.1.6  本条明确了防渗结构防漏探测的检测方法所应符合的标准，《生活垃圾填埋场防渗土工膜渗漏破损探测技术规程》CJJ/T214适用于对填埋场建成后填埋库区与渗沥液处理设施防渗土工膜的破损孔洞探测，填埋场运行期及封场后渗沥液渗漏污染范围的探测。

9.1.8  原行业标准《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》CJJ112-2007已经废止，现《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》已成为国家标准，编号GB51220-2017。故本条对该标准进行相应更新。

10.0.9A  本条为新增内容。填埋场主要负责人应全面负责劳动安全和职业卫生工作，及时组织排查安全隐患，保障作业人员作业安全。

10.0.9B  本条为新增内容。填埋场应建立安全生产投入保障制度，确保安全生产费用的正常使用，按规定建立经费使用台账，明确安全生产费用使用情况，并为作业人员缴纳相关保险费用。

10.0.9C  本条为新增内容。填埋场应及时更新有关安全生产、职业卫生的规章制度和操作规程，并及时传达给相关作业人员，确保安全生产。

10.0.9D  本条为新增内容。确保安全生产的关键之一是强化作业人员安全生产教育培训，对职工进行必要的安全教育培训，是让职工了解和掌握安全法律法规，提高职工安全技术素质，增强职工安全意识的主要途径，是保证安全生产，做好安全工作的基础。

职业卫生教育培训对于提高作业人员的职业健康知识水平、职业病防护意识和能力、预防和控制职业病危害均具有十分重要的意义。

10.0.9E  本条为新增内容。《安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

10.0.9F  本条为新增内容。岗位达标应明确岗位应知应会、安全行为和现场管理的各项具体要求，尤其需要明确岗位作业职责、主要设备和工器具、主要危险源等内容

10.0.9G  本条为新增内容。填埋场应设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识，明确危险源并设置防护措施。

10.0.9H  本条为新增内容。填埋场建立安全风险辨识管理制度，可为作业人员辨识危险源，预防生产过程中的潜在危险因素，确保的人员安全健康与生产建设的顺利进行提供保障。

10.0.9I  本条为新增内容。通过开展隐患排查治理，可进一步落实作业安全生产主体责任，全面排查治理安全隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，确保生产作业安全。

11.0.9A  本条为新增内容。为了能在第一时间应对应急事件，减少人员伤亡和财产损失，填埋场应按照有关规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，并安排专人管理，确保应急设备储备良好。

11.0.9B  本条为新增内容。填埋场制定的突发事件应急预案应向上级主管部门备案。

12.0.2  本条对资料管理台帐的范围和内容提出了基本要求。新增“建设阶段资料”和“气象数据”两条内容，建设阶段资料对后期填埋场的运行维护、稳定加固等相关举措具有重要的参考意义，气象数据资料对于维护填埋场稳定运行具有重要作用。

12.0.5A  本条为新增内容。建立完善填埋场运行维护作业台账制度可加强填埋场的科学管理、规范作业、安全运行、提高效率、降低成本、有效防治污染。

12.0.5B  本条为新增内容。建立填埋场作业人员台帐能够完善台账管理制度，同时能追踪、交流个人信息，是强化安全生产管理，保护作业人员，提升企业管理水平的需要。

12.0.5C  本条为新增内容。建立填埋场机械设备台账对保证设备正常运行、防止设备故障和事故发生、延长设备使用寿命、充分发挥设备经济效益的起着重要作用。